广东新华印刷有限公司南海分公司

宿舍中央热水供应系统建设项目招标公告

我司现计划在公司宿舍安装一套中央热水供应系统，按照公平、公正、公开原则，特将本项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

- 项目名称：广东新华印刷有限公司南海分公司宿舍中央热水供应系统建设项目

- 项目限价、内容和要求

（一）项目限价：29万元人民币（含增值税）。

（二）项目要求：投标人投标需满足以下所有要求，若无法满足任一要求的，投标无效。

1、供水要求：我司宿舍包括一栋套间宿舍（8层）、一栋集体宿舍（8层）和单层平层宿舍。在生产旺季时，宿舍住宿人数约为450人，每天每人用水量47升55℃热水。按旺季450人计算，中央热水供应系统每天需满足至少21吨55℃热水全天不定时供水。

2、主机设备要求：3台10匹设备独立循环加热的空气源热泵机组，不锈钢钣金外壳，要求品牌格力、美的、海尔、长菱。整个系统工作时的峰值功率≤40 kw。

3、保温水箱要求：3个7m³水箱，参照相关保温规范及热水系统标准规范，内胆采用304不锈钢制作，厚度不小于0.7mm，保温层50mm，外壳采用厚0.6mm的不锈钢。水箱含进水口、排水口、循环口、连通口等，均需要采用不锈钢制作并配备阀门。

4、水泵要求：

（1）循环水泵：主机循环水泵。

（2）热水供水泵：使用变频水泵（必须配有备用水泵以供切换）。

5、管道要求：

（1）楼面主机循环管，楼面热水供水管，要用PRCR聚胺脂保温管。（选材合理，安装整齐、美观）

（2）集体宿舍1楼至8楼及单层平房热水供水外墙主管要用PRCR聚胺脂保温管，共有39个用水点，要求每个用水点全开时每分钟水流量不得少于10升。（选材合理，安装整齐、美观）

（3）套间宿舍1楼至8楼热水供水管，每层南北有2间浴室用水点供热水，主管道南面8间1套主管道供水，北面8间1套主管道，供水均用PRCR保温管。共有16个用水点，要求每个用水点全开时每分钟水流量不得少于10升。（外墙安装紧固安全、美观）

（4） 浴室内要用PPR热水专用管。

（5） 供水主管管尾处需要回水设计，保证供水管道恒温恒热。

（6） 淋沐花洒要求：淋沐花洒要选用耐用不锈钢可拆清洗花洒（含不锈钢连接管）。

（7）混水阀要选用实用耐用的不锈钢混水阀。

（8）投标人需提供24个月的整机免费保修服务。

6、管理系统

（1）可以实现分时段供热水的功能，在其余时间设备能停止或低耗能运行，节约能源；

（2）提供支持磁卡的水控机，可以实现监控和管理员工用水量、收费等相关功能，要求能够用现在公司的员工卡，实现一卡通。

三、其他要求

1.施工地点：广东新华印刷有限公司南海分公司内（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）

2.施工工期：30天。

3.总体要求：按招标单位要求进行施工，要做到规范操作，安全施工，保证工程质量。

四、报价须知

1.承包方式

本工程采用固定价格包干的形式。

2.报价要求

2.1投标人应对工程现场和其周围环境进行考察，以获得有关编制报价文件和签署实施工程合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，现场考察的费用由投标人自己承担。

2.2投标人应按招标人提供的技术、质量参数要求来编写报价文件并如实填报标价，不得随意改动项目内容及工程量，提交报价文件后不得再随意改动报价。

2.3报价产品必须注明品牌型号。

3.保证金缴纳数额及形式：

3.1本项目保证金为5000元，以现金、转帐或电汇的形式交纳（注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注“宿舍中央热水系统建设项目”），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

3.2投标人的保证金，在确定中标人之日起十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

3.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

3.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

3.3.2未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；

3.3.3法律法规规定的其他情形。

4. 投标文件有效期：

投标文件有效期为60天（从提交投标文件截止日起计算）。在此期限内，所有投标文件均保持有效（对于中标人，投标文件持续有效，不受上述投标有效期限制）。

五、报价文件的构成

1.营业执照；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标代理人的身份证复印件、联系方式；

3. 企业信用等级证书、税务登记证、项目相关许可证书、项目相关资质书；

4.报价单（报价产品请注明品牌、规格型号、详细配置、技术参数）；

5.施工进度规划、质量控制措施、安全文明施工措施、产品质量保修承诺书（提供24个月及以上的整机免费保修服务）、工程质量保修承诺书（一年及以上）、工程施工安全承诺书等；

注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，以上构成为投标文件必备内容并将作为评标参考依据，其他内容投标人可根据投标人情况编制。投标文件按以上顺序编制目录装订并且全部加盖公章。投标文件份数为贰份，正副本各一份。

如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。

六、报价文件的递交

1.报价文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2021年1月27日早上11：00。

2.开标时间：2021年1月27日下午15：00。

3.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司法务部（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

七、招标单位开户银行及业务联系方式

开户银行：中国工商银行佛山南海蟾丰支行

开户银行帐号：2013813119200011065

招标人：广东新华印刷有限公司南海分公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：肖先生（项目咨询） 0757-85725376 13822740222

苏小姐（报价文件接收）0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

广东新华印刷有限公司南海分公司

2021年1月7日